Модуль СВЧ М34228 различных исполнений (далее модули или изделия), разрабатывается АО «НПП «Алмаз» в рамках ОКР «Аппарат-И16-Т», предназначен для коммутации и резервирования в составе СВЧ трактов спутниковых платформ, используемых в высокоэллиптической орбитальной группировке, новейших спутников-ретрансляторов, в глобальной спутниковой системе связи и спутниковой системе навигации.

Стадия производства изделий – разработка, год окончания разработки – 2020. Изделия поставляются по техническим условиям АПНТ.434830.101ТУ

Иностранными аналогами разрабатываемых изделий являются СВЧ переключатели WSC-229/4-4-2CR, WSC-112-8-2CR, WSC-51-19-2CR, WSC-34-23-2CR, WSR-75-12-1CSL и т.д., производства фирмы Tesat-Spacecom (Германия).

Изделие представляет собой единую конструкцию с четырьмя волноводными выводами. В состав изделия входят корпус СВЧ коммутации, ротор (вал), актуатор, корпус электромеханической части.

Конструкция одинакова для всех исполнений изделий, они отличаются размерами пропорционально сечению волновода соответствующего переключателя.

Изделия изготавливают категории качества «ВП» по ГОСТ РВ 20.39.411.

По конструктивным особенностям изделия подразделяют на исполнения согласно таблице 1.

Таблица 1 – Исполнения изделий

| Обозначение исполнения | Обозначение исполнения в КД | Сечение волноводного порта |
| --- | --- | --- |

| М34228-1 | ДРУК.434832.006 | 23 × 10 мм |
| --- | --- | --- |
| М34228-2 | ДРУК.434832.006-01 | 61 × 10 мм |
| М34228-3 | ДРУК.434832.006-02 | 28,5 × 12,6 мм, WR112 |
| М34228-4 | ДРУК.434832.006-03 | 16 × 8 мм |
| М34228-5 | ДРУК.434832.006-04 | 11,0 × 5,5 мм |
| М34228-6 | ДРУК.434832.006-05 | WR22 |
| М34228-7 | ДРУК.434832.006-06 | WR34 |
| М34228-8 | ДРУК.434832.006-07 | WR51 |
| М34228-9 | ДРУК.434832.006-08 | WR62 |
| М34228-10 | ДРУК.434832.006-09 | WR75 |
| М34228-11 | ДРУК.434832.006-10 | WR90 |
| М34228-12 | ДРУК.434832.006-11 | WR137 |
| М34228-13 | ДРУК.434832.006-12 | WR229 |

Масса изделий в зависимости от исполнения представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Масса изделий

| Исполнение | Масса изделия, не более, г |
| --- | --- |

| М34228-1 | 365 |
| --- | --- |
| М34228-2 | 435 |
| М34228-3 | 290 |
| М34228-4 | 230 |
| М34228-5 | 195 |
| М34228-6 | 190 |
| М34228-7 | 190 |
| М34228-8 | 200 |
| М34228-9 | 230 |
| М34228-10 | 245 |
| М34228-11 | 365 |
| М34228-12 | 620 |
| М34228-13 | 975 |

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры изделий приведены на рисунках 1-13.

Рисунок 1 – Исполнение М34228-1

Рисунок 2 – Исполнение М34228-2

Рисунок 3 – Исполнение М34228-3

Рисунок 4 – Исполнение М34228-4

Рисунок 5 – Исполнение М34228-5

Рисунок 6 – Исполнение М34228-6

Рисунок 7 – Исполнение М34228-7

Рисунок 8 – Исполнение М34228-8

Рисунок 9 – Исполнение М34228-9

Рисунок 10 – Исполнение М34228-10

Рисунок 11 – Исполнение М34228-11

Рисунок 12 – Исполнение М34228-12

Рисунок 13 – Исполнение М34228-13

Электрические цепи питания, управления и телеметрии изделий изображены на рисунке 14.

a)

б)

Рисунок 14 – Схема подключения и телеметрирования положения контактной системы изделий: а) при использовании 9-контактного разъема;

б) при использовании 15-контактного разъема

Обозначение изделия при заказе и в конструкторской документации другой продукции

должно состоять из: наименования типа изделия – Модуль СВЧ, обозначения исполнения изделия с указанием количества контактов через дефис, обозначения настоящих ТУ.

Пример обозначения изделия варианта исполнения М34228-4 с 9-контактным разъемом:

Модуль СВЧ М34228-4-9 АПНТ.434830.101 ТУ.

Внешние воздействующие факторы

Изделие должно быть стойким к воздействию механических, климатических, биологических факторов и специальных сред факторов со значениями характеристик, соответствующими группе исполнения 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1-97 с уточнениями и дополнениями, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 – Требования стойкости к внешним воздействиям

| Наименование внешнего воздействующего фактора | Наименование характеристики фактора, единица измерения | Значение характеристики воздействующего фактора | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 Синусоидальная вибрация | Диапазон частот, Гц Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 1 − 2000 200 (20) | 1, 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) Длительность действия ударного ускорения, мс | 15000 (1500) 0,1 − 2 |  |
| 3 Акустический шум | Диапазон частот, Гц Уровень звукового давления (относительно 2×10-5 Па), дБ | 20−10000 150 | 1 |
| 4 Линейное ускорение | Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 500 (50) | 1 |
| 5 Повышенная температура среды | Максимальное значение при эксплуатации, °С Максимальное значение при транспортировании и хранении, °С | 85 70 | 2 |
| 6 Пониженная температура среды | Минимальное значение при эксплуатации, °С Максимальное значение при транспортировании и хранении, °С | минус 60 минус 60 | 2 |
| 7 Изменение температуры среды | Диапазон изменения температуры среды, °С | от минус 60 до +85 |  |
| 8 Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 35 °С, % | 98 | 1 |
| 9 Атмосферное пониженное давление | Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.) | 1,3×10-4 (10-6) |  |
| 10 Атмосферное повышенное давление | Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.) | 2,92×105 (2207) |  |
| Примечания 1 К воздействию данного фактора требования должны быть предъявлены только по прочности. 2 За температуру среды принимается температура посадочной поверхности. 3 Время воздействия вибрации – 45 минут. |

Требования стойкости к воздействию пониженной влажности воздуха, изменению давления, атмосферных выпадаемых осадков (дождь) и конденсированных осадков (иней, роса), соляному туману, гидростатическому давлению, плесневым грибам, рабочим растворам, агрессивным средам, статической и динамической пыли (песку), солнечного излучения, компонентов ракетного топлива, механических ударов многократного действия, испытательных сред, средам заполнения, приведенные в таблице 1 ГОСТ РВ 20.39.414.1 не предъявляются.

Изделия должны выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах норм, установленных в таблице 3 настоящих ТУ, в процессе и после воздействия специальных факторов, виды, характеристики и значения характеристик которых приведены в таблице 4 в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.2.

Таблица 4 – Виды, характеристики и значения характеристик специальных факторов

| Вид специальных факторов | Характеристики специальных факторов | Значения характеристик специальных факторов | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.И | 7.И1 | 4Ус | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.И6 |  | - |
|  | 7.И7 |  | - |
|  | 7.И8 | 3Ус | - |
| 7.С | 7.С1 | 3Ус | - |
|  | 7.С4 | 0,2х1Ус | - |
| 7.К | 7.К1 | 1К / 2К | 2, 3 |
|  | 7.К4 | 1К | 2, 3 |
|  | 7.К11 (7.К12) | 60 МэВ·см2/мг | 4 |
| Примечания 1 По структурным повреждениям. 2 При совместном воздействии специального фактора с характеристиками 7.К1 и 7.К4. 3 При независимом воздействии специального фактора с характеристиками 7.К1 и 7.К4. 4 По катастрофическим отказам. |

Испытание изделий на стойкость к воздействию специальных факторов  проводятся расчетно-экспериментальным методом на основе анализа адекватности критичных конструктивно-технических характеристик и стойкости оцениваемых изделий и их конструктивных аналогов (в том числе частичных) к воздействию специальных факторов, и (при необходимости) по данным стойкости материалов (материалов аналогов) и изделий ЭКБ, входящих в состав изделий.

Время потери работоспособности в процессе и непосредственно после воздействия специального фактора 7.И не более 2 мс.

Требования живучести не предъявляются.

Основные технические данные

Значения электрических параметров изделия при приемке (поставке), эксплуатации (в течение наработки) и хранении (в течение срока сохраняемости) в режимах и условиях, допускаемых настоящими требованиями к техническим характеристикам, должны соответствовать нормам, установленным в таблице 5.

Таблица 5 – Основные параметры изделий

| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Норма параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 4,90 | 3,30 | 13 |
|  |  | 4,80 | 3,20 | 2 |
|  |  | 10,0 | 6,58 | 3 |
|  |  | 8,20 | 5,38 | 12 |
|  |  | 12,5 | 8,2 | 11 |
|  |  | 12,4 | 8,2 | 1 |
|  |  | 15,0 | 9,84 | 10 |
|  |  | 18,0 | 11,9 | 9 |
|  |  | 17,85 | 11,7 | 4 |
|  |  | 22,0 | 14,5 | 8 |
|  |  | 25,86 | 17,44 | 5 |
|  |  | 33,0 | 21,7 | 7 |
|  |  | 50,1 | 33,0 | 6 |

Продолжение таблицы 5

| 2 Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | 200 | − | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | − | 7 |
|  |  | 5 | − | 6 |
| 3 Значение прямых потерь, дБ | Iloss | − | 0,1 | − |
| 4 КСВН, отн. ед. | Кстu | − | 1,15 | 2, 3, 12, 13 |
|  |  | − | 1,2 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 5 Развязка между каналами, дБ | Iso | 60 | − | 2, 3, 12, 13 |
|  |  | 55 | − | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 6 Ток потребления, мА | Iп | − | 700 | 2, 3, 12, 13 |
|  |  | − | 500 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 7 Максимальное время переключения, мс | t | − | 400 | 2, 3, 12, 13 |
|  |  | − | 200 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Примечания 1 Для исполнения М34228-1. 2 Для исполнения М34228-2. 3 Для исполнения М34228-3. 4 Для исполнения М34228-4. 5 Для исполнения М34228-5. 6 Для исполнения М34228-6. 7 Для исполнения М34228-7. 8 Для исполнения М34228-8. 9 Для исполнения М34228-9. 10 Для исполнения М34228-10. 11 Для исполнения М34228-11. 12 Для исполнения М34228-12. 13 Для исполнения М34228-13. |

Параметрам, приведенным в таблице 5, должен соответствовать режим управления и измерения, указанный в таблице 6.

Таблица 6 – Режим управления и измерения

| Наименование параметра, режим, единицы измерения | Буквенное обозначение параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | не менее | номинал | не более |

| Амплитуда прямоугольного импульса переключения, В | Uп | 24 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность импульса переключения, мс | Tп | 250 | − | 1000 |
| КСВН нагрузки входа, отн. ед. | КстUн.вх | − | − | 1,5 |
| КСВН нагрузки выхода, отн. ед. | КстUн.вых | − | − | 1,5 |

Надежность

Гамма-процентная наработка до отказа Тγ при γ = 99,99 % в режимах и условиях, установленных в настоящем ТЗ, должна быть не менее 150 000 ч в течение срока службы 25 лет и выдерживать не менее 100 000 переключений.

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ изделий при γ=99,5 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 25 лет.

Значения срока Тсγ изделий в составе герметизированной аппаратуры или в защищенном комплекте ЗИП для всех климатических районов по ГОСТ В 9.003 (кроме районов с тропическим климатом) в условиях, отличных от указанных выше, в зависимости от мест хранения устанавливают в ТУ с учетом коэффициентов сокращения Кс срока сохраняемости в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.413 и приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Значение гамма-процентного срока сохраняемости Тсγ в зависимости от мест хранения

| Место хранения | Значение срока сохраняемости, лет |
| --- | --- |
|  | в упаковке изготовителя | в составе незащищенных аппаратуры и комплекта ЗИП |

| Неотапливаемое хранилище | 17,5 | 17,5 |
| --- | --- | --- |
| Навес или жалюзийное хранилище | 12,5 | 12,5 |
| Открытая площадка | Хранение не допускается | 12,5 |

При хранении изделия в местах, указанных в таблице 7, оставшееся время tост в годах для хранения изделий в условиях отапливаемого хранилища 
и хранилища с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в составе комплекте ЗИП, вычисляют по формуле

tост = Тс( – Кс · tхр                                   (1)

где Тс( – гамма-процентный срок сохраняемости изделий;

Кс – коэффициент сокращения гамма-процентного срока сохраняемости при хранении в местах, указанных в таблице 7;

tхр  – время хранения в местах хранения, указанных в таблице 7, годы.

Указания по эксплуатации

Изделия требуют аккуратного обращения с ними при установке и монтаже.

Механические воздействия на изделия выше норм и конструктивно-технологических запасов, установленных настоящими ТУ, приводят к повреждению изделий и изменению его технических характеристик.

Вскрытие и анализ причин неработоспособности изделий производится только на предприятии-изготовителе. Изделия являются неремонтопригодными.

Режимы эксплуатации, указанные в настоящих ТУ, не должны нарушаться при случайных возможных кратковременных изменениях параметров нагрузки, питающей сети, а также при нестабильных процессах.

Использование изделий в режимах, не оговоренных в настоящих ТУ, допускается в отдельных исключительных случаях только после согласования разработчиками аппаратуры с предприятием-разработчиком изделий.

Для повышения надежности изделий при эксплуатации не следует использовать их в граничных условиях ВВФ, указанных в настоящих ТУ.

При эксплуатации рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева изделий.

Потребитель проводит входной контроль изделий в соответствии с положением о входном контроле и другими нормативными документами, согласованными с ВП.

Не допускается попадание посторонних частиц и материалов в волноводный вывод энергии.

Перед монтажом изделий в аппаратуру необходимо проверить дату изготовления изделий в сопроводительной документации (этикетках) с целью установления гарантийного срока хранения.

Разъем Х1 используется для подачи на изделия питания, управляющих команд и приема сигналов телеметрии. Распайка контактов приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Распайка контактов разъема Х1 с цепями переключателя

| Контакт | Цепь | Характеристика сигнала, назначение цепи |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1, 9 | -U1 | Отрицательный потенциал прямоугольного импульса переключения первой обмотки |
| 2, 10 | +U1 | Положительный потенциал прямоугольного импульса переключения первой обмотки |
| 3, 11 | -U2 | Отрицательный потенциал прямоугольного импульса переключения второй обмотки |
| 4, 12 | +U2 | Положительный потенциал прямоугольного импульса переключения второй обмотки |
| 5, 13 | Вход | Общий сигнал телеметрирования |
| 6, 14 | H31 | Сигнал телеметрирования первого положения |
| 7, 15 | H32 | Сигнал телеметрирования второго положения |
| 8 |  | Корпус |
| Примечание - Разъем Х1 может быть 9- или 15-контактным, в случае использования 15-контактного разъема контакты с 9 по 15 являются дублирующими. |

При наружных повреждениях изделий рекламация на него не рассматривается.

Изделия после снятия с эксплуатации, подлежат утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в контракте на поставку.

При коммутации через цепи телеметрирования ток должен быть не более 0,2 А при напряжении 30 В.

Время между переключениями должно составлять не менее 2 с.

Не допускается подавать управляющий сигнал переключения при поданной СВЧ мощности на волноводные выводы изделий.