Модули СВЧ М34225, М34226, М34227 различных исполнений (далее модули или изделия), разрабатываются АО «НПП «Алмаз» в рамках ОКР «Аппарат-И15-Т», предназначены для коммутации и резервирования в составе СВЧ трактов спутниковых платформ, используемых в высокоэллиптической орбитальной группировке, новейших спутников-ретрансляторов, в глобальной спутниковой системе связи и спутниковой системе навигации.

Стадия производства изделий – разработка, год окончания разработки – 2020. Изделия поставляются по техническим условиям АПНТ.434830.100 ТУ.

Иностранными аналогами разрабатываемых изделий являются СВЧ переключатели серии 406HJ-730332, 406HCJ-730332 изготовитель Dow Key Microwave и RAD-DET-SPDT-003, RAD-DET-DPDT-006, RAD-DET-TSSD-002, RAD-DET-TRSD-002, RAD-DET-TRSD-003 изготовитель Radiall.

Модуль СВЧ М34225 – СВЧ переключатель SPDT-типа, представляющий собой единую конструкцию с одним входом и двумя выходами. В положении 1 первый контакт (выход) соединяется со 2-м (вход), во втором положении 3-й контакт (выход) соединятся со 2-м (вход).

Модуль СВЧ М34226 – СВЧ переключатель С-типа, представляющий собой единую конструкцию с двумя выходам и двумя входами, один из которых соединяет 1-й контакт со 2-м или 3-м, а второй – 4-й контакт с 3-м или 2-м.

Модуль СВЧ М34227 – СВЧ переключатель Т-типа, представляющий собой единую конструкцию, с четырьмя попарно замыкающимися портами. В положении 1 первый контакт соединяется со 2-м, 3-й с 4-м. Во втором положении 2-й контакт соединяется с 4-м, 3-й с 1-м. В третьем положении 1-й контакт соединяется с 4-м, 2-й с 3-м.

Различия внутри типов изделий состоят в основном в диапазоне рабочих частот и максимальной входной мощности, поэтому обозначения комплектов КД и ТД вводятся в соответствии с типом переключателей: ДРУК.434832.008 для М34225 (SPDT-типа); ДРУК.434832.009 для М34226 (С-типа); ДРУК.434832.010 для М34227 (Т-типа).

Изделия изготавливают категории качества «ВП» по ГОСТ РВ 20.39.411.

По электрическим параметрам и конструктивным особенностям изделия подразделяют на исполнения согласно таблице 1.

Таблица 1– Исполнения изделий

| Обозначение варианта исполнения | Обозначение варианта исполнения в КД | Коаксиальный разъем |
| --- | --- | --- |

| М34225-1 | ДРУК.434832.008 | TNC |
| --- | --- | --- |
| М34225-2 | ДРУК.434832.008-01 | TNC |
| М34225-3 | ДРУК.434832.008-02 | TNC |
| М34225-4 | ДРУК.434832.008-03 | SMA |
| М34226-1 | ДРУК.434832.009 | TNC |
| М34226-2 | ДРУК.434832.009-01 | SMA |
| М34227-1 | ДРУК.434832.010 | TNC |
| М34227-2 | ДРУК.434832.010-01 | SMA |

Масса изделий в зависимости от исполнения представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Масса изделий

| Исполнение | Масса изделия, не более, г |
| --- | --- |

| М34225-1 | 350 |
| --- | --- |
| М34225-2 | 350 |
| М34225-3 | 350 |
| М34225-4 | 80 |
| М34226-1 | 410 |
| М34226-2 | 130 |
| М34227-1 | 420 |
| М34227-2 | 130 |

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры изделий приведены на рисунках 1-8.

Рисунок 1 – Исполнение М34225-1

Рисунок 2 – Исполнение М34225-2

Рисунок 3 – Исполнение М34225-3

Рисунок 4 – Исполнение М34225-4

Рисунок 5 – Исполнение М34226-1

Рисунок 6 – Исполнение М34226-2

Рисунок 7 – Исполнение М34227-1

Рисунок 8 – Исполнение М34227-2

Электрические цепи питания, управления и телеметрии изделий соответствуют изображенным на рисунке 9.

а)

б)

в)

Рисунок 9 – Схема подключения и телеметрирования положения контактной системы Модуля СВЧ: а) М34225; б) М34226; в) М34227

Обозначение изделия при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять из: наименования изделия – Модуль СВЧ, обозначения типа и варианта исполнения изделия с указанием количества контактов через дефис, обозначения настоящих ТУ.

Пример обозначения изделия варианта исполнения М34225-4 с 9-контактным разъемом:

Модуль СВЧ М34225-4-9 АПНТ.434830.100 ТУ.

Внешние воздействующие факторы

Изделие должно быть стойким к воздействию механических, климатических, биологических факторов и специальных сред факторов со значениями характеристик, соответствующими группе исполнения 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1-97 с уточнениями и дополнениями, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 – Требования стойкости к внешним воздействиям

| Наименование внешнего воздействующего фактора | Наименование характеристики фактора, единица измерения | Значение характеристики воздействующего фактора | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Синусоидальная вибрация | Диапазон частот, Гц Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 1 − 2000 200 (20) | 1, 3 |
| 2 Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) Длительность действия ударного ускорения, мс | 15000 (1500) 0,1 − 2 |  |
| 3 Акустический шум | Диапазон частот, Гц Уровень звукового давления (относительно 2×10-5 Па), дБ | 20−10000 150 | 1 |
| 4 Линейное ускорение | Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 500 (50) | 1 |
| 5 Повышенная температура среды | Максимальное значение при эксплуатации, °С Максимальное значение при транспортировании и хранении, °С | 85 70 | 2 |
| 6 Пониженная температура среды | Минимальное значение при эксплуатации, °С Максимальное значение при транспортировании и хранении, °С | минус 60 минус 60 | 2 |
| 7 Изменение температуры среды | Диапазон изменения температуры среды, °С | от минус 60 до +85 |  |
| 8 Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 35 °С, % | 98 | 1 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 Атмосферное пониженное давление | Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.) | 1,3×10-4 (10-6) |  |
| 10 Атмосферное повышенное давление | Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.) | 2,92×105 (2207) |  |
| Примечания 1 К воздействию данного фактора требования должны быть предъявлены только по прочности. 2 За температуру среды принимается температура посадочной поверхности. 3 Время воздействия вибрации – 45 минут. |

Требования стойкости к воздействию пониженной влажности воздуха, изменению давления, атмосферных выпадаемых осадков (дождь) и конденсированных осадков (иней, роса), соляному туману, гидростатическому давлению, плесневым грибам, рабочим растворам, агрессивным средам, статической и динамической пыли (песку), солнечного излучения, компонентов ракетного топлива, механических ударов многократного действия, испытательных сред, средам заполнения, приведенные в таблице 1 ГОСТ РВ 20.39.414.1 не предъявляются.

Изделия должны выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах норм, установленных в таблице 3 настоящих ТУ, в процессе и после воздействия специальных факторов, виды, характеристики и значения характеристик которых приведены в таблице 4 в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.2.

Таблица 4 – Виды, характеристики и значения характеристик специальных факторов

| Вид специальных факторов | Характеристики специальных факторов | Значения характеристик специальных факторов | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.И | 7.И1 | 4Ус | 1 |
|  | 7.И6 |  | - |
|  | 7.И7 |  | - |
|  | 7.И8 | 3Ус | - |
| 7.С | 7.С1 | 3Ус | - |
|  | 7.С4 | 0,2х1Ус | - |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.К | 7.К1 | 1К / 2К | 2, 3 |
|  | 7.К4 | 1К | 2, 3 |
|  | 7.К11 (7.К12) | 60 МэВ·см2/мг | 4 |
| Примечания 1 По структурным повреждениям. 2 При совместном воздействии специального фактора с характеристиками 7.К1 и 7.К4. 3 При независимом воздействии специального фактора с характеристиками 7.К1 и 7.К4. 4 По катастрофическим отказам. |

Испытание изделий на стойкость +к воздействию специальных факторов  проводятся расчетно-экспериментальным методом на основе анализа адекватности критичных конструктивно-технических характеристик и стойкости оцениваемых изделий и их конструктивных аналогов (в том числе частичных) к воздействию специальных факторов, и (при необходимости) по данным стойкости материалов (материалов аналогов) и изделий ЭКБ, входящих в состав изделий.

Требования по стойкости к специальным факторам подтверждены «Протоколом оценки стойкости изделий «Аппарат-И16-Т» к воздействию специальных факторов».

Время потери работоспособности в процессе и непосредственно после воздействия специального фактора 7.И не более 2 мс.

Требования живучести не предъявляются.

Основные технические данные

Значения электрических параметров изделия при приемке (поставке), эксплуатации (в течение наработки) и хранении (в течение срока сохраняемости) в режимах и условиях, допускаемых настоящими требованиями к техническим характеристикам, должны соответствовать нормам, установленным в таблице 5.

Таблица 5 – Основные параметры изделий

| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Буквенное обозначение | Норма параметра | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль СВЧ М34225-1 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 1,0 | 0,01 | − |
| Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | 250 | − | 3 |
| Минимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх min | − | 1 | − |
| Значение прямых потерь, дБ | αпр | − | 0,15 | − |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,15 | − |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 70 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | 1 |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 50 | − |
| Уровень мощности пробоя в вакууме, Вт | Рпроб | 500 | − | 3 |
| Модуль СВЧ М34225-2 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 1,7 | 1,0 | − |
| Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | 200 | - | 3 |
| Минимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх min | − | 1 | − |
| Значение прямых потерь, дБ | αпр | − | 0,15 | − |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,15 | − |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 70 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | 1 |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 50 | − |
| Уровень мощности пробоя в вакууме, Вт | Рпроб | 400 | − | − |
| Модуль СВЧ М34225-3 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 2,5 | 1,7 | − |
| Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | 250 | − | 3 |
| Минимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх min | − | 1 | - |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение прямых потерь, дБ | αпр | − | 0,15 | − |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,15 | − |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 70 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | 1 |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 50 | − |
| Уровень мощности пробоя в вакууме, Вт | Рпроб | 500 | − | 3 |
| Модуль СВЧ М34225-4 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 20,0 | 0,01 | − |
| Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | − | 1 | − |
| Значение прямых потерь, дБ | αпр | − | 0,5 | 2 |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,4 | 2 |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 60 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | 1 |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 100 | − |
| Модуль СВЧ М34226-1 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 8,0 | 0,01 | − |
| Уровень проходящей мощности, Вт | Pвх | 1 | 200 | − |
| Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | 200 | − | 3 |
| Минимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх min | − | 1 | - |
| Значение прямых потерь | αпр | − | 0,45 | 2 |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,4 | 2 |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 70 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | 1 |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 50 | − |
| Уровень мощности пробоя в вакууме, Вт | Рпроб | 400 | − | 3 |
| Модуль СВЧ М34226-2 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 20,0 | 0,01 | − |
| Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | − | 1 | − |
| Значение прямых потерь, дБ | αпр | − | 0,4 | 2 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,33 | 2 |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 70 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | 1 |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 50 | − |
| Модуль СВЧ М34227-1 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 8,0 | 0,01 | − |
| Уровень проходящей мощности, Вт | Pвх | 1 | 200 | 3 |
| Значение прямых потерь, дБ | αпр | − | 0,45 | 2 |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,4 | 2 |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 70 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | 1 |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 50 | − |
| Уровень мощности пробоя в вакууме, Вт | Рпроб | 400 | − | 3 |
| Модуль СВЧ М34227-2 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц - нижнее значение частоты - верхнее значение частоты | fн fв | 20 | 0,01 | − |
| Максимальный уровень входной мощности, Вт | Pвх max | − | 1 | − |
| Значение прямых потерь, дБ | αпр | − | 0,45 | 2 |
| КСВН входа/выхода, отн. ед. | КстU | − | 1,33 | 2 |
| Развязка между каналами, дБ | αкан | 65 | − | − |
| Волновое сопротивление, Ом | Ω | 50 | − | − |
| Ток потребления, мА | Iп | − | 200 | − |
| Максимальное время переключения, мс | Тп | − | 50 | − |
| Примечания 1 Значение является номинальным и не контролируется. 2 Зависимости параметров от диапазона частот приведены в приложении В. 3 Графики стойкости изделий к мультипакторному пробою представлены в приложении Г ТУ. |

Параметрам, приведенным в таблице 5, должен соответствовать режим управления и измерения, указанный в таблице 6.

Таблица 6 – Режим управления и измерения

| Наименование параметра, режим, единицы измерения | Буквенное обозначение параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | не менее | номинал | не более |

| Амплитуда прямоугольного импульса переключения, В | Uп | 24 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность импульса переключения, мс | Tп | 50 | − | 1000 |
| КСВН нагрузки входа, отн. ед. | КстUн.вх | − | − | 1,5 |
| КСВН нагрузки выхода, отн. ед. | КстUн.вых | − | − | 1,5 |

Надежность

Гамма-процентная наработка до отказа Тγ при γ = 99,99 % в режимах и условиях, установленных в настоящем ТЗ, должна быть не менее 150 000 ч в течение срока службы 25 лет и выдерживать не менее 100 000 переключений.

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ изделий при γ=99,5 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 25 лет.

Значения срока Тсγ изделий в составе герметизированной аппаратуры или в защищенном комплекте ЗИП для всех климатических районов по ГОСТ В 9.003 (кроме районов с тропическим климатом) в условиях, отличных от указанных выше, в зависимости от мест хранения устанавливают в ТУ с учетом коэффициентов сокращения Кс срока сохраняемости в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.413 и приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Значение гамма-процентного срока сохраняемости Тсγ в зависимости от мест хранения

| Место хранения | Значение срока сохраняемости, лет |
| --- | --- |
|  | в упаковке изготовителя | в составе незащищенных аппаратуры и комплекта ЗИП |

| Неотапливаемое хранилище | 17,5 | 17,5 |
| --- | --- | --- |
| Навес или жалюзийное хранилище | 12,5 | 12,5 |
| Открытая площадка | Хранение не допускается | 12,5 |

При хранении изделия в местах, указанных в таблице 7, оставшееся время tост в годах для хранения  усилителя в условиях отапливаемого хранилища 
и хранилища с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в составе комплекте ЗИП, вычисляют по формуле

tост = Тс( – Кс · tхр                                   (1)

где Тс( – гамма-процентный срок сохраняемости изделий;

Кс – коэффициент сокращения гамма-процентного срока сохраняемости при хранении в местах, указанных в таблице 7;

tхр  – время хранения в местах хранения, указанных в таблице 7, годы.

Указания по эксплуатации

Изделия требуют аккуратного обращения с ними при установке и монтаже.

Рекомендуемые значение момента затягивания гайки к коаксиальным выводам изделий различных исполнений указаны в таблице 8.

Таблица  8 – Рекомендуемые значения момента затягивания гайки

| Исполнение Модуля СВЧ | Рекомендуемый момент затягивания, Н∙м |
| --- | --- |

| М34225-1 | 0,56 |
| --- | --- |
| М34225-2 | 0,56 |
| М34225-3 | 0,56 |
| М34225-4 | 1 |
| М34226-1 | 0,56 |
| М34226-2 | 1 |
| М34227-1 | 0,56 |
| М34227-2 | 1 |

Механические воздействия на изделия выше норм и конструктивно-технологических запасов, установленных настоящими ТУ, приводят к повреждению изделий и изменению его технических характеристик.

Вскрытие и анализ причин неработоспособности изделий производится только на предприятии-изготовителе. Изделия являются неремонтопригодными.

Режимы эксплуатации, указанные в настоящих ТУ, не должны нарушаться при случайных возможных кратковременных изменениях параметров нагрузки, питающей сети, а также при нестабильных процессах.

Использование изделий в режимах, не оговоренных в настоящих ТУ допускается в отдельных исключительных случаях только после согласования разработчиками аппаратуры с предприятием-разработчиком изделий.

Для повышения надежности изделий при эксплуатации не следует использовать их в граничных условиях ВВФ, указанных в настоящих ТУ.

При эксплуатации рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева изделий.

Потребитель проводит входной контроль изделий в соответствии с положением о входном контроле и другими нормативными документами, согласованными с ВП.

Перед монтажом изделий в аппаратуру необходимо проверить дату изготовления изделий в сопроводительной документации (этикетках) с целью установления гарантийного срока хранения.

Разъем Х1 используется для подачи на изделия питания, управляющих команд и приема сигналов телеметрии. Распайка контактов для разных типов СВЧ переключателей приведена в таблицах 9, 10.

Таблица 9 – Распайка контактов разъема Х1 изделий М34225, М34226

| Контакт | Цепь | Характеристика сигнала или назначение цепи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| 1, 9 | -U1 | Отрицательный потенциал прямоугольного импульса переключения первой обмотки | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 10 | +U1 | Положительный потенциал прямоугольного импульса переключения первой обмотки | 1 |
| 3, 11 | -U2 | Отрицательный потенциал прямоугольного импульса переключения второй обмотки | 1 |
| 4, 12 | +U2 | Положительный потенциал прямоугольного импульса переключения второй обмотки | 1 |
| 5 | Вход | Общий сигнал телеметрирования |  |
| 6, 13 | H31 | Сигнал телеметрирования первого положения | 1 |
| 7, 14 | H32 | Сигнал телеметрирования второго положения | 1 |
| 8, 15 |  | Корпус | 1 |
| Примечание - Разъем Х1 может быть 9- или 15-контактным, в случае использования 15-контактного разъема контакты с 9 по 15 являются дублирующими. |

Таблица 10  – Распайка контактов разъема Х1 изделий М34227

| Контакт | Цепь | Характеристика сигнала или назначение цепи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| 1, 9 | +U1 | Положительный потенциал прямоугольного импульса переключения первой обмотки | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 10 | +U2 | Положительный потенциал прямоугольного импульса переключения второй обмотки | 1 |
| 3, 11 | +U3 | Положительный потенциал прямоугольного импульса переключения третьей обмотки | 1 |
| 4, 12 | -U | Отрицательный потенциал прямоугольного импульса переключения обмоток | 1 |
| 5 | Вход | Общий сигнал телеметрирования |  |
| 6, 13 | H31 | Сигнал телеметрирования первого положения | 1 |
| 7, 14 | H32 | Сигнал телеметрирования второго положения | 1 |
| 8, 15 | H33 | Сигнал телеметрирования третьего положения | 1 |
| Примечания 1 Разъем Х1 может быть 9- или 15-контактным, в случае использования 15-контактного разъема контакты с 9 по 15 являются дублирующими. 2 Корпусом считать корпус разъема Х1. |

При наружных повреждениях изделия рекламация на него не рассматривается.

Изделия после снятия с эксплуатации, подлежат утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в контракте на поставку.

При коммутации через цепи телеметрирования ток должен быть не более 0,2 А при напряжении 30 В.

Время между переключениями должно составлять не менее 2 с.

Не допускается подавать управляющий сигнал переключения при поданной СВЧ мощности на коаксиальные разъемы изделий.

Изделия после снятия с эксплуатации, подлежат утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в контракте на поставку.